|  |  | Чувати до краја 2031. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21.10.2021. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 3341-2 22,10.2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведене радове:

| РБ | Предмет јавне набавке | ЈМ | Количина | Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поправка жичане ограде и уређење противпожарног појаса у кругу Техничког ремонтног завода у Крагујевцу. Поправку ограде извршити у дужини од 500m. Уређење противпожарног појаса урадити у свему према Правилнику о заштити од пожара у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ 1/2015 члан 63). Противпожарни појас се формира са унутрашње стране војног комплекса (круга Техничког ремонтог завода) уклањањем вегетације. Уређење извршити дуж поправљене жичане ограде у ширини од 5m. Спецификација неопходних радова за поправку ограде и уређење противпожарног појаса дата је у прилогу. Напомена: Пре давања понуде потребно је да понуђач обиђе локацију. За ангажоване раднике потребно је извршити безбедносну проверу. | m | 500 |  |
| НАПОМЕНА: У цену урачунати и извођење ванредних радова и путних трошкова за долазак и одлазак у ТРЗК. |
| Лице за контакт: комерцијала- Светлана Цветковић 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике радова: Ана Јовановић, лок.408 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин извршења.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  а најкасније до 10 дана од доставе загтева за набавку.

ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за радове који у било ком захтеву одступа од траженог и дефинисаног од стране ТРЗК, наведених у овом захтеву за понуду.

ПРИЛОГ:

Спецификација потребних радова на оправци жичане ограде и уређењу противпожарног појаса (потез лево од улазне капије)

ДП,ЕА/СЦ

Доставити:

инт.стр.наручиоца

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

| Ред. Бр. | АКТИВНОСТ | КОЛИЧИНА | Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ручно сечење шибља и растиња пречника до 10 цм и припрема терена за прилаз огради и стварања услова за извођење радова на уградњи бетонских стубова, косника и бодљикаве жице. Ширина појаса који се сече је 1,50 м са спољне стране жичане ограде. | 500 м |  |
| 2. | Демонтажа старе дотрајале бодљкаве жице постављене у (10) десет редова на бетонске стубове са две дијагонале за учвршћивање. Демонтажа се врши на потезу - траси (лево од улазне капије) где се поставља нова бодљикава жица. Демонтирану жицу одложити на депонију у кругу објекта коју одреди корисник и записнички је предати кориснику. | 6640 м |  |
| 3. | Машинско сечење свих стабала пречника до 50 цм и дужине око 5,00 м, откопавање корена стабла које се налази на траси ограде и његово сечење у равни земље. Стабла исећи на метар и сложити дуж трасе на удаљености 5 метара од ограде. Обрачун по комаду. | 15 ком |  |
| 4. | Све пањеве који се налазе на траси куда се поставља нова траса жичане ограде откопати и извршити њихово сечење у равни земље. Обрачун по комаду. | 125 ком |  |
| 5. | Ручни ископ јаме у земљи III и IV категорије димензија 0,50 м х 0,50м х дубине 50 цм са одбацивањем и планирањем ископане земље 1,0 м од ивице, за постављање нових косника за стубове. Обрачун по м3. | 2,00 м3 |  |
| 6. | Ручно откопавање постојећих бетонских стубова, довођење истих у вертикалну раван и учвршћивање-фиксирање у ново ископане јаме са нивелисањем и убетониравањем. Обрачун по комаду. | 37 ком |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња нових металних стубова, квадратног пресека 120x120х4 мм висине 2.5 м у већ ископане јаме. На металне стубове поставити анкере на размаку од 200 мм за причвршћивање бодљикаве жице у 10 реда (од врха ка доле). Металне стубове очистити од корозије и обојити у два слоја заштитном и завршном бојом. Обрачун по комаду. | 1 ком |  |

| Ред. Бр. | АКТИВНОСТ | КОЛИЧИНА | Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња нових металних косника, квадратног пресека 120x120х4 мм, у већ ископане јамице из позиције 5. На металне коснике поставити-заварити металну плочу димензија 140х120х4 мм избушена на једном крају ф 14 мм, ради поезивања са стубовима. Постављање нових косника вршити код сваког прелома тј.промене правца ограде и на сваких 50 м, дуж нове ограде и по потреби на осталом делу ограде стим што на старим постојећим стубовима треба извршити разбушивање стубова ради проласка одговарајућег шрафа са матицом. Повезивање косника са стубом вршити одговарајућим шрафовима са матицом, израђеним од навојне шипке ф-14 мм. Обрачун по комаду. | 15 ком |  |
| 9. | Набавка. транспорт и уградња нове бодљикаве жице најмањег пресека 2,2 мм на ново постављене, исправљене и постојеће бетонске стубове. На постојеће стубове извршити уградњу нових анкера од жице ф-6 мм са убушивањем где је то потребно ради везивања нове жице. Жица се поставља у 10 редова, на размаку од 20 цм, са дијагоналним (у оба смера) утезањем сваког поља. | 6640 м |  |
| 10. | Ручно и машинско сечење шибља и растиња без обзира на пречник и уређење противпожарног појаса. Уређење противпожарног појаса подразумева потпуно уклањање вегетације у датом простору. Стабла исећи на метар и сложити дуж трасе на удаљености 5 метара од ограде. Ширина појаса који се уређује је 5,00 м са унутрашње стране жичане ограде. Обрачун по м2. | 2500 м2 |  |