|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27.12.2023. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ________2023. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| РБ | Предмет јавне набавке мале вредности Хидрауличне компоненте | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (SRPS СОРС,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручни хидраулички разводник, опточни средњи положај, без задршке у крајњем положају, са унакрсним и паралелним крајњим положајима, ф-је 4/3, No 10-CETOP 05, за протоке Qmax=100-120[1/min], и притиске у водовима Р,А,В max315[bar]/ Тmax=160[bar] Напомена: разводници се везују у редну везу Монтажа на подножну плочу | ком | 4 |  | ,,PARKER”-USA ,,ATOS”-Italy “Rexroth-Bosch” |
| 2 | Вентил за ограничење притиска за "sandwich" систем градње у воду: А,В и то А→Т, и В→Т No 10-CETOP 05, за протоке Qmax=80-100[1/min], рmin=20[bar]/рmax=315[bar] регулација се постиже имбус кључем | ком | 4 |  | ,,PARKER”-USA ,,ATOS”-Italy “Rexroth-Bosch” |
| 3 | Вентил пригушно -неповратни за регулацију протока за "sandwich" систем градње у водовима А и В; No 10-CETOP 05, за протоке Qmax=80 [l/min], рmax=315[bar] у водовима Р,А,В. Регулација се постиже точкићем. Потребне варијанте: |  |  |  | ,,PARKER”-USA ,,ATOS”-Italy ,,Rexroth-Bosch” |
|  | При регулацији улаза (meter-in) | ком | 2 |  |  |
|  | При регулацији излаза (meter-out) | ком | 4 |  |  |
| 4 | Блокирајући вентил (одшипљив) за "sandwich" систем градње у водовима А и В, величине No 10/CETOP 05/ISO4401, за рmax=350[bar] , проток Qmax=40 [1/min]. Однос управљачког и радног притиска (opening ratio) 1:4, притисак отварања ≈2[bar] | ком | 1 |  | ,,PARKER”-USA ,,ATOS”-Italy ,,Rexroth-Bosch” |
| 5 | Имбус вијак М6х190mm, DIN12-12,9 Innensechskant, са кратким навојем на крају (15mm) за везу хидрауличких компоненти у "sandwich" систему градње по ISO 4762 | ком | 4 |  | ,,RECA” Beograd |
| 6 | Имбус вијак М6х125mm; DIN912-12.9 Innensechskant, са кратким навојем на крају (15mm) за везу хидрауличких компоненти у "sandwich" систему градње по ISO 4762 | ком | 8 |  | ,,RECA” Beograd |
| 7 | Имбус вијак М6х140mm, DIN12-12,9 Innensechskant, са кратким навојем на крају (15mm) за везу хидрауличких компоненти у "sandwich" систему градње по ISO 4762 | ком | 8 |  | ,,RECA” Beograd |
| 8 | Хидраулички манометар Ø63 пуњен глицерином, опсега 0-250 [bar] прикључног навоја R1/4"-вертикалан Кућиште манометра од нерђајућег челика | ком | 2 |  | ,,Fadip“-Bečej „Parker“ |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор најповољније понуде биће ,, најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Понуду доставити  на fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до 19.01.2024. године  на овом или свом обрасцу.

Контакт: комерцијала   Јасмина Ђорић      тел: 034/335-095 лок. 371

за техничке карактеристике    Данијела Станишић  тел:   034/335-095  лок. 320, 408

ЈЂ/.

ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.