|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред. бр.30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 08.07.2021. A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр..-_____ ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

ЗАХТЕВ  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА,

доставља.-

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Адреса наручиоца:Поштански фах 159, 34000 Крагујевац

Матични број: 17864904

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац

Текући рачун: 840-1195664-02

Шифра делатности: 8422

ПИБ 108341438

Регистарски број: Министарство одбране

Технички ремонтни Завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак набавке  ради даље продаје - број 02/21 и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са овим позивом .

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке редни број 02/21 –набавка хидрауличне и пнеуматске инсталације и компоненте по партијама - датог у ОБРАЗЦУ БР.1  који је прилог овом Позиву.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је најкасније  20.08.2021. године до 12,00 часова.

Понуђачи подносе понуде – затворена коверта,  препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са назнаком : „ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ  _______ –  НАБАВКА –ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И КОМПОНЕНТЕ ПО ПАРТИЈАМА - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 који је потребно налепити на затвореној коверти).

Понуда треба да буде израђена према условима прописаним у овом  Позиву

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда је јавно.

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана     20.08.2021 године у 12,15 часова.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ПО ПАРТИЈАМА,

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2)

Изабрани понуђач је дужан да, достави финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“, регистровану код банке .

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица понуђача, да се меница у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а односно укупно уговорене вредности уговора без Пдв-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе .

- Оверену од банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача, да није старији од 3 месеца од дана  објављивања позива за подношење понуда .

- Потврду о регистрацији менице .

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финансијског обезбеђења.

Цена је непромењена до истека уговорних обавеза.

Лице за контакт за техничка питања је Ненад Миленковић  тел: 034/335-095 лок. 378 или 065/3149411, Милан Пауновић тел: 034/335-095 лок 378 или 061/1360713 за питања по предмету набавке Цогољевић Аница тел.034/335-095 лок 371.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Уколико понуђач у понуди не испуни захтеве наручиоца из Обрасца 1, наручилац може његову понуду одбити као неодговарајућу.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року од 8 дана од доношења одлуке.. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,наручилац задржава право да уговор потпише са следећим најповољнијим понуђачем.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ БРОЈ  1

Партија 1-Хидраулични агрегати

| Предмет набавке | јм | количина | Јед цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidraulični agregat, snage 7,5 kW, pumpa protoka 28,5 l/min, max. radni pritisak 160 bara, rezervoar zapremine 125 litara (dokumentacija pod oznakom 1-6504) | ком | 1 |  |  | документација у прилогу |
| 2. | Hidraulični agregat, snage 5,5 kW, pumpa protoka 21 l/min, max. radni pritisak 160 bara, rezervoar zapremine 63 litara (dokumentacija pod oznakom 1-6505, 1-6509, 1-6510) | ком | 3 |  |  |  |
| 3. | Hidraulični agregat, snage 4,0 kW, pumpa protoka 16 l/min, max. radni pritisak 160 bara, rezervoar zapremine 63 litara (dokumentacija pod oznakom 1-6508) | ком | 1 |  |  |  |
| Укупна вредност понуде без пдв-а |  |
| Обрачунати пдв по стопи ___% |  |
| Укупна вредност понуде са пдв-ом |  |
| Рок плаћања најмање 20 дана од дана испоруке | ___________дана од дана извршења испоруке |
| Место испоруке је Фцо-ТРЗК | ДА НЕ заокружити |
| Рок испоруке 90 дана од дана обостраног потписивања уговора | _________ дана од дана обостраног потписивања уговора |
| Гаранција произвођача – минимум 24 месеци | ______________месеци ДА НЕ заокружити |
| Опција понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда | ____________дана од отварања понуде |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат

Hidraulički Agregat  podrazumeva sklop uređaja u jednu celinu i to:

- Vareni rezervoar od čeličnog lima debljine 4÷4,5 mm sa demontažnim gornjim poklopcem.

- Veza u liniji elektromotor-spojnica- zvono- zupčasta pumpa koja je potopljena u rezervoar.Elektromotor trofazni zatvoreni sa n=1500 (o/min),napon 400(V) frekfencija f=50Hz.sa nivoom buke prema IEC 60034-9.

Mehanička zaštita motora je IP54, prema IEC 60034-5.Ležajevi elektromotora su trajno         podmazani.Hlađenje elektro  motora je preko sopstvenog ventilatora.

- Povratni filtar, sa manometrom (43 za vizuelnu kontrolu zaprljanosti filtera,

- Jedinica za kontrolu pritiska, sa ugrađenim pilot ventilom (cartridge type),

- Nepovratni ventil na potisnom vodu,

- Manometar na jedinici za kontrolu pritiska ( 100mm učvršćen u limu (rad bez vibracija) opsega 0(250 (bar), punjen glicerinom.

- Nalivno grlo sa oduškom,

- Cevni pokazivač nivoa ulja sa termometrom, sa označenim položajem ulja max. i min.

- Slavina (loptasta) za ispuštanje ulja iz rezervoara,

- Zaštitni omotač (korito) od lima kao zaštita od curenja ulja sa slavinom, (loptasata-manjih mera),

- U agregatima se koristi mineralno ulje HD-46 ili HD-68

- Agregat mora posedovati sistem za vazdušno hlađenje ulja sa podešljivim termostatom opsega  0(90 (C./U=220(V). Motor ventilatora hladnjaka Pe.m= 68(W) /380(V). Sonda termostata se nalazi  uronjena u rezervoar  na gornjem poklopcu.Hladnjak se nalazi sa gornje strane rezervoara, a na produžnoj ploči.

- Unutrašnja zaštita-farbanje je obavezna i to boja otporna na ulje, temperaturu i udare.

- Spoljašnju zaštitu – farbanje raditi u boji RAL 7035 ili 7038 (svetlo siva).

- Izlazni vod (P) i povratni vod (T)  kao i drenažni vod (L) uraditi za cev (16(mm)-priključak- kolenasti M 24X1,5.Sva tri priključka se nalaze sa prednje strane agregata i učvršćeni u cevne plastične jednostruke nosače serije A,-Tube clamps, i preko šina za vezu-TS11 (mounting rail) i navrtki TM (rail nut) a, po standardu „PARKER“ i  jasno označiti slovima P, T, L.

Napomena :

- Na svakom hidrauličkom agregatu moraju biti „štampane pločice“ sa osnovnim karakteristikama: hidrauličke pumpe, veličine rezervoara i elektro motora, kao i pripadnost pojedinih Agregata  prema PARTIJI I (osnovne karakteristike agregata). Pločicu postaviti na vidnom mestu.

- Nivostat ulja mora biti jasno vidljiv sa prednje strane rezervoara sa jasnim očitavanjem maksimalne i minimalne količine ulja,i pokazivača temperature ulja.

- Normalna većinska temperatura vazduha je oko 40(C te je neophodno predvideti odgovarajuće hidrauličke agregate sa adekvatnom elektroopremom. Uređaji su postavljeni u klimatizovanim prostorijama, a pogonski hidraulični agregati u prostorijama sa prirodnom ventilacijom. Svaki agregat treba da poseduje uređaj za vazdušno hlađenje ulja.

- Elektro motori na Hidrauličkim agregatima  mogu biti „SIEMENS“ ili SEIPEE"-Italy.

- Zupčaste pumpe u hidrauličnim agregatima  moraju biti od proizvođača :

„PARKER“ , „DUPLOMATIC-OLEODiNAMiCA“ ili „ ATOS“.

- Ostale komponente u hidrauličkim agregatima (elektromotor, zvono, spojnica, nalivno grlo,        pokazivač nivoa ulja i sl.) moraju biti samo od proizvođača uljne hidraulike iz EU.

- Hladnjak za ulje mora biti određenog kapaciteta i snage elektromotora ventilatora prema zahtevima iz tehničke dokumentacije.Videti sastavnice. Proizvođač mora biti „OMT-ITALY“.

- Uz agregate isporučiti sledeće dopunske elemente:

- Filter povratnog voda agregata (uložak), 5 komada kao rezervni deo,

- Pilot ventil za ograničenje pritiska na blok ventilu agregata, 2 komada kao rezervni deo,

- Podešljivi termostat hlađenja ulja za HD-46, T=0-90(C, 2 komada kao rezervni deo,

- Manometar (100mm, 2 komada kao rezervni deo,

- Loptasta slavina za ispuštanje ulja iz rezervoara, 2 komada kao rezervni deo.

Isporučilac opreme mora dostaviti uz svaki Agregat sledeće:

- Tehničku knjižicu održavanja za svaki agregat, u kojoj će biti sadržana hidraulična šema postojećeg agregata, sa specifikacijom-sastavnicom ugrađenih komponenti, sa obeleženim pozicijama uz odgovarajuće crteže, i potrebne preseke samog agregata, kao i pojedinih važnijih  komponenti.

- Opis eksploatacije i održavanja Hidrauličnog agregata, mogući nedostaci, uzroci smetnje i način njihovog otklanjanja, način prvog puštanja u rad.

Партија 2- Хидрауличне и пнеуматске инсталације са резервним деловима

| Предмет набавке | јм | количина | Јед цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidraulička instalacija uređaja za odvijanje upaljača sa Artiljerijske municije Dokumentacija pod oznakom 1-6504 | ком | 1 |  |  | документација у прилогу |
| 2. | Hidraulička i Pneumatska instalacija uređaja za odvijanje topovskih kapisli Dokumentacija pod oznakom 1-6505 | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | Hidraulička i Pneumatska instalacija uređaja za odvijanje upaljača sa PAV-municije, Dokumenatacija pod oznakom 1-6509 | ком | 1 |  |  |  |
| 4. | Hidraulička i Pneumatska instalacija uređaja za odvijanje plamenika kapisle, Dokumenatacija pod oznakom 1-6510 | ком | 1 |  |  |  |
| 5. | Hidraulička i Pneumatska instalacija uređaja za istiskivanje topovske kapisle, Dokumenatacija pod oznakom 1-6508 | ком | 1 |  |  |  |
| 6. | Hidraulički i pneumatski rezervni delovi | кpl | 1 |  |  |  |
| Укупна вредност понуде без пдв-а |  |
| Обрачунати пдв по стопи ___% |  |
| Укупна вредност понуде са пдв-ом |  |
| Рок плаћања најмање 20 дана од дана испоруке | ___________дана од дана извршења испоруке |
| Место испоруке је Фцо-ТРЗК | ДА НЕ заокружити |
| Рок испоруке 90 дана од дана обостраног потписивања уговора | _________ дана од дана обостраног потписивања уговора |
| Гаранција произвођача – минимум 24 месеци | ______________месеци ДА НЕ заокружити |
| Опција понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда | ____________дана од отварања понуде |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат

Napomena :

-Hidraulični agregati su već obuhvaćeni PARTIJOM I.

-Hidraulična i Pneumatska instalacija obuhvata isporuku svih pripadajućih kako hidrauličnih tako i     pneumatskih komponenti a po sastavnicama i šemama datim za svaku instalaciju iz PARTIJE II.

- sastavnice i šeme su sastavni deo tenderske dokumentacije u kojima su obuhvaćen zahtevi u pogledu Agregata i hidrauličnih i pneumatskih instalacija.

Zahtevi vezani za isporuku  pojedinih Hidrauličnih i pneumatskih instalacija

- Svaka od isporučenih instalacija mora biti zasebno upakovana sa komponentama sa tačnom oznakom dokumentacije, radi lakše montaže i kontrole isporučenih instalacija.

- Sve hidrauličke komponente koje budu isporučene moraju na sebi imati jasnu oznaku proizvođača, kataloški broj zbog porudžbine, funkcionalni simbol prema preporukama Evropskog komiteta za uljnu hidrauliku, jasno vidljiv na svakoj komponenti, a prema standardu  DIN 24300.

- Hidraulički cilindri moraju odgovarati standardu  „P.P.T TRSTENIK“ i da imaju na sebi pločicu sa osnovnim karakteristikama kao što su: prečnik klipa, prečnik klipnjače i dužinu hoda.Cilindre farbati u boji RAL 7035 ili 7038 (svetlo siva).

- Hidraulički motori moraju biti proizvođača „PARKER“ i da imaju na sebi pločicu sa osnovnim karakteristikama.

- Hidrauličke komponente koje služe za upravljanje i regulaciju kao što su: razvodnici, prigušno nepovratni ventili, ventili za ograničenje pritiska moraju biti od istog proizvođača i to; „PARKER“; „DUPLOMATIC-OLEODiNAMiCA“ ili „ATOS“ i ne mogu se međusobno mešati.

- Sve hidraulične komponente namenjene za „sandwich system“ ugradnje potrebno je formirati u jedinstven blok zajedno sa podnožnim pločama.(navojni priključak M22x1,5) Predvideti odgovarajuću vijčanu vezu komponenti.

- Elemnti cevnog spoja su navrtka i usečni prsten, dok je zaptivanje uvrtnih priključaka sa pojedinim komponentama predviđeno preko mekane zaptivke,

- Hidraulički crevovod i priključni elementi (armatura) mogu biti od sledećih proizvođača: „PARKER“,  „MANULY“, “ HANSA-FLEX“ ili “ARMATURE“- Aleksandrovac.

- Hidraulički akumulatori te pripadajući  blok ventili za ograničenje pritiska mogu biti od sledećih proizvođača: „PARKER“; „FOX“ ili „EPOLI“.

- Sve pneumatske  komponente koje budu isporučene moraju na sebi imati jasnu oznaku proizvođača, kataloški broj zbog porudžbine, funkcionalni simbol prema preporukama Evropskog komiteta za pneumatiku jasno vidljiv na svakoj komponenti.

- Pneumatski cilindri moraju biti prema standardu „ISO 15552“ i da imaju na sebi pločicu sa osnovnim karakteristikama: prečnika klipa, prečnik klipnjače i dužinu hoda.

- Sve pneumatske komponente (pripremna grupa, razvodnici, cilindri, ventili, creva, priključci i sl.) u pneumatskim instalacijama mogu biti samo od „SMC“ ili „PARKER“. Ne mogu se međusobno mešati  komponente u pneumatskim instalacijama.

Specifikacija rezervnih delova

Hidraulika

|  | UREĐAJI KOMPONENTE | OU (1-6504) 1 komad | PAV (1-6509) 1 komad | OP (1-6510) 1 komad | OK (1-6505) 1 komad | IK (1-6508) 1 komad |  |  |  | Ukupno Komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ručni hidraulički razvodnik “4/3” Optočni srednji položaj, bez zadrške u krajnjim položajima povratni Hod oprugom, Q =140 l/min, p=350 (bar)- u vodu P,A,B i p=140bar u vodu T,“No10”,CETOP05 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |
|  | Hidraulični razvodnik 4/3 aktiviran pneumatski No10,CETOP05, Q=140 l/min; p=350bar,u vodu P,A,B i p=140bar,u vodu T |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | Hidraulički manometar (63 Opsega 0(250 bar | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Hidrauličko crevo V2NP13x500 B5B5,M24x1,5/M24x1,5,DIN3901/3902,sedište 24° | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | Hidrauličko crevo V2NP13x1000 B5B5,M24x1,5/M24x1,5 DIN3901/3902 sedište 24° | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
|  | Hidrauličko crevo V2NP13x1500 B5B5,M24x1,5/M24x1,5 DIN3901/3902 sedište 24° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 |
|  | Hidrauličko crevo V2NP13x3000 B5B5,M24x1,5/M24x1,5 DIN3901/3902 sedište 24° | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Priključci po preporuci Inženjering firme (uvrtni priklj., T-račve, …) | Predvideti 20% svih vrsta priključaka od ukupne količine ugrađenih priključaka (min po 1 kom). |  |
|  | Ventil za ograničenje pritiska za Sandwich system gradnje u vodu A,B;A→T; B→T, Q=75 l/min p=350bar No10,CETOP 05 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Prigusno nepovratni ventil za Sandwich system gradnje u vodu A,B, Q=75l/min,p=350 bar.”Meter-out” No10,CETOP05 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Prigusno nepovratni ventil za Sandwich system gradnje u vodu A,B, Q=75l/min,p=350 bar.”Meter-in” No10,CETOP05 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Meh za Hidraulički akumulator od Vo=1.0 dm3 ;p=250 bar | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Prigušno nepovratni-hidraulični ventil za ugradnju na cevni vod (,ugrađuje se ispred Akumulatora) Odgovara prvoj ugradnji | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Pilot ventil za ograničenje pritiska na blok ventilu Akumulatora | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Brzo-rastavljive spojke, Hvatač+Utikač (par) | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
|  | Hidraulička slavina,pritiska do 400 bar.ugrađuje se na podnožnu ploču-zaporni ventil | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Podnožna pločaNo10,CETOP05sa uvrtnim priključcima i doradom priključaka za manometar | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 18. | Uređaj za punjenje hidrauličnih akumulatora Аzotom, pritiska do 250 (bar) sa jednim priključkom za punjenje koji odgovara priključku na akumulatoru, a sa druge strane drugi priključak koji odgovara na boci sa Azotom. | ZAJEDNIČKI DELOVI Uređaj mora biti upakovan u originalno pakovanje,sa manometrom Ø63,opsega 0÷250 bar, i mernim crevom sa navojnom vezom za pritiske do 630 bar.Obavezna garancija i uputstvo za rukovanje | 1 |  |

Pneumatika

|  | UREĐAJI KOMPONENTE | OU (1-6504) 1 komad | PAV (1-6509) 1 komad | OP (1-6510) 1 komad | OK (1-6505) 1 komad | IK (1-6508) 1 komad |  |  |  | Ukupno Komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pneumatski razvodnik “3/2” No4, Aktiviranje sa pipkom povratni hod oprugomQ=350 l/min.p= 1(8 bar. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatski.prigušno nepovratni ventil za ugradnju na cilindar, vod (10/8,Q=700l/min (Prilagoditi postojećim ilindrima) |  | 1+1 | 1+1 |  | 1 |  |  |  | 5 |
|  | Pneumatski.prigušno nepovratni ventil za ugradnju na cilindar vod ,(8/6 Q=700l/min “(Prilagoditi cilindrima) |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Pneumatski priključci po preporuci Inženjering firme | Predvideti 20% svih vrsta priključaka od ukupne količine ugrađenih priključaka (minimalno po 1 kom.) |
|  | Monostabilan pneumatski aktiviran razvodnik “5/2”; povratni hod oprugom Q=700(l/min),p=1(8 bar |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Pneumatsko crevo (10/8 (mm) od po L=25m |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatsko crevo (6/4 (mm) od po L=25m |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Pneumatsko crevo (8/6 (mm,) od po L=25m |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Bistabilan pneumatski aktiviran razvodnik “5/2”(stabilan u dve pozicije); Q=700(l/min),p=1(8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | Regulator pritiska sa manometrom opseg regulacije 0,5(8 (bar) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Ručni Pločasti razvodnik “4/2”Q=700(l/min) p=1(8 bar |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Uložak filtera pripremne grupe |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |

|  | UREĐAJI KOMPONENTE | OU (1-6504) 1 komad | PAV (1-6509) 1 komad | OP (1-6510) 1 komad | OK (1-6505) 1 komad | IK (1-6508) 1 komad |  |  |  | Ukupno Komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ručni pneumatski razvodnik “5/3”sa srednjim položajem ispust, bez zadrške |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatski vremenski razvodnik “3/2” T=1(30(s) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatski razvodnik 3/2 mehanički aktiviran-točkić sa polugom |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Pneumatski monostabilan 3/2”razvodnik, aktiviran vazduhom, povratni hod oprugom, normalno zatvoren |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Pneumatski monostabilan 3/2”razvodnik aktiviran vazduhom povratni hod oprugom normalno otvoren |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Pneumatski razvodnik” 3/2 pneumatski aktiviran-bistabilan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatski razvodnik 3/2,kratak hod pipka po SMC VM1 30-F01-05A,Videti šemu 6500,poz.28/1,2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatski razvodnik 3/2 sa ravnim tasterom: taster zelene boje+taster plave boje(šema 6500) |  |  |  | 1+1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Pneumatski razvodnik 3/2 sa udarnim tasterom-pečurka: taster crvene boje normalno otvoren |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |

Napomena:

Isporučeni rezervni delovi moraju u potpunosti odgovarati komponentama za prvu ugradnju iz PARTIJE  II (dato kao Specifikacije Hidrauličnih i Pneumatskih instalacij.)

Партија 3-Хидрауличнe компонентe  произвођача ППТ

| Предмет набавке | јм | количина | Јед цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidraulički cilindar oznake, E1D 80/45x80-1 | ком | 2 |  |  | документација у прилогу |
| 2. | Hidraulički cilindar oznake, E1D 100/56x120-1 | ком | 2 |  |  |  |
| 3. | Hidraulički cilindar oznake, E1D 100/56x300-1 | ком | 2 |  |  |  |
| 4. | Hidraulički cilindar oznake, E1D 125/70x100-1 | ком | 2 |  |  |  |
| 5. | Hidraulički razvodnik oznake, 93-0200 DM | ком | 8 |  |  |  |
| 6. | Prigušno-nepovratni ventil No10 za sendwich sistem u vodu B oznake, 1577.22.39 | ком | 4 |  |  |  |
| 7. | Ventil za ograničenje pritiska No10 za sendwich sistem u vodu B, B→T; oznake 1501.21.3 | ком | 2 |  |  |  |
| 8. | Ventil za ograničenje pritiska za ugradnju na cevni vod-direktno upravljani,oznake, 127-83200-01 | ком | 4 |  |  |  |
| 9. | „O“-prsten koji se montira na razvodnike 93-0200DM a naležu na P.P. 95-0140-1 | ком | 20 |  |  |  |
| 10. | „ O“-prsten koji se montira na Ventil za ograničenje pritiska No10 za sendwich sistem oznake , 1501.21.3 | ком | 10 |  |  |  |
| 11. | „ O“-prsten koji se montira na Prigušno-nepovratni ventil No10 za sendwich sistem u vodu B oznake, 1577.22.39 | ком | 20 |  |  |  |
| 12. | Set zaptivki za Hidraulični cilindar E1D 80/45x80 | ком | 2 |  |  |  |
| 13. | Set zaptivki za Hidraulički cilindar oznake, E1D 100/56x120-1 | ком | 2 |  |  |  |
| 14. | Set zaptivki za Hidraulički cilindar oznake, E1D 125/70x100-1 | ком | 2 |  |  |  |
| 15. | Set zaptivki za Hidraulički cilindar oznake, E1D 100/56x300-1 | ком | 2 |  |  |  |
| 16. | Bakarni zaptivači za M22x1,5;oznake A22x27 SRPS M.C4.500 | ком | 16 |  |  |  |
| 17. | Bakarni zaptivači za M20x1,5;oznake A20x26 SRPS M.C4.500 | ком | 8 |  |  |  |
| 18. | Bakarni zaptivači za M27x2; oznake A27x32 SRPS M.C4.500 | ком | 12 |  |  |  |
| 19 | Uložak filtera na povratnom vodu | ком | 5 |  |  |  |
| Укупна вредност понуде без пдв-а |  |
| Обрачунати пдв по стопи ___% |  |
| Укупна вредност понуде са пдв-ом |  |
| Рок плаћања најмање 20 дана од дана испоруке | ___________дана од дана извршења испоруке |
| Место испоруке је Фцо-ТРЗК | ДА НЕ заокружити |
| Рок испоруке 90 дана од дана обостраног потписивања уговора | _________ дана од дана обостраног потписивања уговора |
| Гаранција произвођача – минимум 24 месеци | ______________месеци ДА НЕ заокружити |
| Опција понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда | ____________дана од отварања понуде |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат

Фирме које буду заинтересоване за слање понуде,пожељно је да дођу у “ТРЗКрагујевац” пре сачињавања понуде ради упознавања са захтевима везаним за поједине саставнице као и захтеве за израду агрегата.

Пре коначне испоруке појединих партија, потребно је да добављач опреме обавести  наручиоца, како би наручилац дошао код добављача, и на лицу места извршио фунцијску пробу агрегата, и контролу остале робе, и дао евентуалне примедбе пре коначне испоруке, а које би се отклониле код испоручиоца.

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц.Расим Цириковић,дипл.инж.

| www.trzk.co.rs | ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД КРАГУЈЕВАЦ |
| --- | --- |
|  | ( ( ( | Поштански фах 159, 34000 Крагујевац Централа (034) 335095 до 335097, 0631033993; Комерцијала: (034) 305585, 381435; Фаx: (034) 335462 е-пошта: trzk@trzk.co.rs |
|  | Текући рачун: 840-947621-44 код Управе за трезор – Крагујевац Матични број: 17864904 Рег. број: Министарство одбране Шифра делатности: 8422 ПИБ: 108341438 |

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) :

_____________________________________________________________________________

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА):

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 34000, Пошт.Fах 159

НЕ ОТВАРАТИ

-ПОНУДА-

ПО ПОЗИВУ

ЗА НАБАВКУ БРОЈ 02/21

ВАШ ИНТЕРНИ BРОЈ ______

НАШ БРОЈ ПОНУДЕ - __________(попунити)

НАБАВКА –ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

И КОМПОНЕНТЕ   ПО ПАРТИЈАМА

ПРИЛОГ

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о издавању инструмента обезбеђења  за  добро извршење уговорене обавезе

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко сопствену меницу регистроване код банке са клаузулом``без протеста и без трошкова`` ( потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију:

##### В) за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

(једна меница)

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеном случају.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим потписима  власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  банке.Овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања захтева за понуду.

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  без пдв-а од  уговорене вредности уговора бр.______од __________године и понуде понуђача бр.________од___________наведеном случају.

- потврду о регистацији менице

Након измирења свих уговорних обавеза по предметном уговору  наручилац ТРЗ Крагујевац ће извршити повраћај менице.

_____________			                            М.П.____________________________

(датум)					                     (потпис понуђача)

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/2006, и 31/2011) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________

(навести фирму)                                                                             (место)

даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Техничком ремонтном заводу Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``бет протеста и без трошкова`` регистроване код банке, може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________ од ________ године и уговора бр._________од________године  и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% без  пдв-а  од напред наведене понуде и уговора, а у случају:

- да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору

Дужник се одриче права

а) на повлачење овог овлашћења;

б) на опозив овог овлашћења;

в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Регистрована бланко попуњена  меница.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни завод Крагујевац, један за __________________________________________________________

У_______________, ___________ године.               	М.П. ________________________